ООО «ТД  СТАЛЬКОН»

http://www.stalcon.ru   E-mail: info@stalcon.ru

Тел/факс: (841-2)32-51-51

ПАСПОРТ

Шкаф участковый

ШУ01.00.000  ПС

Пенза

1. Назначение

Шкаф  участковый ШУ01.00.000 предназначен для установки в нем линейной аппаратуры технических средств охраны, кроссирования сигнальных и силовых кабельных сетей, пакетных выключателей т.д..

2. Основные технические данные

| Габаритные размеры, (В х Ш. х Г) мм |  |
| --- | --- |
| Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 | У1 |
| Степень защиты по ГОСТ14254-96 | IP54 |
| Материал | Сталь |
| Цвет | Серый |
| Масса, кг |  |

3. Комплектность

| № п/п | Наименование и тип | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф участковый | 1 | В сборе |
| 2 | Паспорт | 1 |  |
| 3 | Инструкция по монтажу | 1 |  |

4.Дополнительные опции

Подставка специальная ШУ 01.03.000 для монтажа шкафа в грунт – 1 ком-т.

5. Технические характеристики

Шкаф участковый представляет собой металлическую конструкцию, выполненную из стали, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Шкаф (влагопылезащенный) окрашен полимерной краской.  Изделие выполнено в виде шкафа имеющую  дверцу, запираемую на два замка. Дверка шкафа открывается горизонтально под прямым углом, образуя рабочий стол для удобства проведения  монтажных работ.

При монтаже на открытом воздухе шкаф устанавливается на специальную подставку (поставляется по отдельному заказу).

5. Установка и ввод в эксплуатацию

1. Выберите место на территории объекта для монтажа шкафа с учетом удобства при его эксплуатации.

2. В случае  установки шкафа на открытом воздухе, необходимо закрепить изделие на специальную подставку крепежными соединениями из комплекта поставки.

6.  Эксплуатация

•    Конструкция шкафа не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред.

•    При монтаже и в процессе эксплуатации обслуживающий персонал должен руководствоваться действующими «Правилами техники безопасности при эксплуатации установок потребителей».

•       При эксплуатации корпус шкафа должен быть надежно заземлён.

•   ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- при открытой дверце шкафа, после установки и наладки оборудования;

- при отсутствии заземления корпуса изделия

7. Транспортировка и хранение

Транспортирование шкафа допускается в упаковке изготовителя только в закрытом транспорте (ж/д вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) В процессе транспортирования и хранения должно быть исключено воздействие атмосферных осадков, прямого солнечного излучения и агрессивных сред.

Хранить изделие следует в упаковке изготовителя при температуре окружающей среды от - 40 до +60 ºС. Относительная влажность воздуха в указанном диапазоне температур не должна превышать 80 %.

8.  Гарантия изготовителя

Срок службы изделия – не менее 8 лет.

- Гарантийный срок эксплуатации– 12 мес. Устанавливается с момента

подписания акта о вводе изделия в эксплуатацию на месте эксплуатации, но не более 24 месяцев от даты отгрузки потребителю.

- Шкаф участковый, у которого во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет обнаружена неисправность, безвозмездно ремонтируется предприятием-изготовителем.

- При направлении шкафа в ремонт к нему обязательно должен быть приложен дефектный акт с подробным описанием возможной неисправности.

Гарантия не распространяется в случаях:

-       нарушения условий транспортировки,  хранения, монтажа и эксплуатации;

-   наличия механических, термических повреждений шкафа или его частей;

-   наличия следов самостоятельного ремонта;

-   поломок, вызванных неправильным подключением оборудования

9. Свидетельство о приемке

Шкаф ШУ01.00.000  соответствует  требованиям  технической  документации  и  признан  годным  для  эксплуатации.

Заводской № ____________________

М.П.                                           Дата выпуска ____________________

Начальник ОТК  __________________