ООО «ТД  СТАЛЬКОН»

http://www.stalcon.ru   E-mail: info@stalcon.ru

Тел/факс: (841-2)32-91-51

Инструкция по монтажу

Шкаф участковый

ШУ01.00.000  ПС

Пенза

Настоящая инструкция по монтажу содержит сведения, необходимые для правильной подготовки и проведения монтажных работ шкафа участкового ШУ 01.00.000. Предназначена для персонала, эксплуатирующего и обслуживающего изделие, содержит общие сведения об изделии, определяет правила эксплуатации, а также устанавливает порядок и последовательность действий персонала при возникновении нештатных или аварийных ситуаций.

К эксплуатации изделия допускается персонал, изучивший требования эксплуатационной документации, особенности применения изделия и прошедший инструктаж.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

На эффективность и надежность работы изделия существенно влияет выполнение всех требований эксплуатационных документов.

МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы должны проводиться с соблюдением требований действующих нормативных документов по технике безопасности на месте монтажа и эксплуатации изделия.

Монтажные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности.

Во время монтажа не допускается загромождать участок проведения работ материалами, неиспользуемыми механизмами и оборудованием.

Лица, допускаемые к монтажным работам, должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры в сроки, установленные Минздравом РФ.

Лица, участвующие в монтажных работах, должны пройти инструктаж по безопасности труда в порядке, установленном законодательством.

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К МОНТАЖУ

Транспортирование изделия

Транспортирование изделия следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 7ПС.

Погрузочно-разгрузочные работы

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и средств малой механизации. Поднимать и перемещать изделие вручную необходимо при соблюдении норм, установленных действующим законодательством.

Выбор способов производства работ должен предусматривать предотвращение или снижение до уровня допустимых норм воздействия на работающих опасных и вредных производственных факторов путем:

– механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ;

– применения устройств и приспособлений, отвечающих требованиям безопасности;

– эксплуатации производственного оборудования в соответствии с  действующей

нормативно-технической документацией и эксплуатационными документами;

– применения знаковой и других видов сигнализации при перемещении изделия подъемно- транспортным оборудованием;

– правильного размещения и укладки изделия в местах производства работ и в

транспортные средства;

– соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, узлам инженерных коммуникаций и энергоснабжения.

Не  допускаются:

– сбрасывание изделия при разгрузке;

– транспортирование волоком и другие действия, могущие причинить повреждения элементам конструкции.

Правила распаковывания и осмотра изделия

Распаковывание необходимо осуществлять способами, исключающими возможность повреждения составных частей изделия и ухудшения их внешнего вида.

После распаковывания следует произвести тщательный внешний осмотр составных частей изделия.

Проверкукомплектностипоставкиизделиянеобходимоосуществлятьсогласноупаковочнойведомости.

При несоответствии комплекта поставки упаковочной ведомости, а также в случае ненадлежащего качества изготовления составных частей изделия следует направить в адрес предприятия.

Требования к месту монтажа изделия и стыковке

Разработку углубления под стойки изделия вести в соответствии с рабочим проектом по оборудованию объекта.

Разметку под углубления опор изделия вести на подготовленной площадке с разностью отметок спланированного грунта не более 100 мм

Произвести подготовительные работы, включающие в себя подготовку необходимого количества песка, щебня, насыпного грунта для подсыпки при установке опор изделия.

МОНТАЖ

Необходимые для проведения монтажа инструменты и оснастка:

– пассатижи 7814–0161 ГОСТ 17438–72 (длина L=200 мм, без изолирующих рукояток);

– уровеньУС6-4 ГОСТ 9416-83;

– рулетка Р3У3ПГОСТ 7502–98; * Размеры для справок

– ключ 7811–0003 ГОСТ 2839–80 (гаечный с открытым зевом двусторонний, размеры зевов 810 мм);

– ключ 7811–0021 ГОСТ 2839–80 (гаечный с открытым зевом двусторонний, размеры зевов 1214 мм);

– ключ 7811–0023 ГОСТ 2839–80 (гаечный с открытым зевом двусторонний, размеры зевов 1719 мм);

– лопаты ЛКО и ЛСП ГОСТ 19596–87 (остроконечная для копания грунта и совковая песочная для подборки, погрузки, разгрузки песка, щебня, асфальта и других сыпучих материалов);

– кисть (для подкраски поврежденных мест)

Последовательностьдействийприпроведениимонтажаидемонтажаизделияопределяетсяисходяизудобстваибезопасностипроведенияработ.

Пример последовательности проведения монтажа шкафа участкового              ШУ 01.00.000.

Предварительно соединить стойки (децимальный номер) шкафа с центральной стяжкой (децимальный номер)  болтами М… из комплекта поставками рис.1.

Затем стойки закрепить на самом шкафу болтами М…рис. 2

Вставить закладные штыри (децимальный номер)   в отверстия находящихся на нижней части опор.

Установить опоры шкафа в предварительно подготовленные углубления, выдержав размеры, согласно, монтажного чертежа на изделие рис.3.

Затем засыпать песком, трамбовку песка производить через каждые 100мм

Форма предъявления претензии

1 Сведения о предъявляющем претензию

ФИО/организация-

Адрес-

Почтовый индекс, город-

Страна-

Телефон-

Факс-

Электронная почта-

ФИО и полномочия лица, действующего от имени предъявляющего претензию-

Контактное лицо (если отлично от предыдущего пункта)-

2 Сведения о продукции-

Номер изделия/заказа (если известно)-

Описание -

3 Проблемы, с которыми столкнулся предъявляющий претензию-

Дата возникновения -

Описание проблем -

4 Требуемые средства-

да□    нет□

5 Дата, подпись-

Дата-

Подпись -

6 Приложения-

Список приложенных документов-